草酸 MSDS

第一部分：化学品名称

1.1 化学品中文名称：乙二酸

1.2 化学品英文名称：ethanedioic acid

1.3 中文名称2: 草酸

1.4 分子式：C2H2O4

1.5 分子量：90.04

第二部分：成分/组成信息

2.1 主要成分：乙二酸

2.2 含量：

2.3 CAS No. 144-62-7：

第三部分：危险性概述

3.1 危险性类别：

3.2 侵入途径：

3.3 健康危害：本品具有强烈刺激性和腐蚀性。其粉尘或浓溶液可导致皮肤、眼或粘膜的严重损害。口服腐蚀口腔和消化道，出现胃肠道反应、虚脱、抽搐、休克而引起死亡，肾脏发生明显损害，甚至发生尿毒症。可在体内与钙离子结合而发生低血钙。长期吸入蒸气引起神经衰弱综合征，头痛，呕吐，鼻粘膜溃疡，尿中出现蛋白，贫血等。

第四部分：急救措施

4.1 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医

4.2 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

4.3 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4.4 食入：尽快用清水或清水加乳酸钙、葡萄糖酸钙或石灰水洗胃。再用葡萄糖40g 灌入胃内。

第五部分：消防措施

5.1 危险特性：遇明火、高热可燃。加热分解产生毒性气体。

5.2 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

5.3 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

6.1 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

7.1 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

7.2 储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

8.1 职业接触限值：

8.2 监测方法：

8.3 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

8.4 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

8.5 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

8.6 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

8.7 手防护：戴橡胶手套。

8.8 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

9.1 外观与性状：白色粉末，味酸、无臭。

9.2 熔点 (°C)：190(分解)

9.3 沸点 (°C)：升华

9.4 液碱相对密度 1.90

9.5 蒸气密度 (空气=1)：无资料

9.6 饱和蒸气压 (kPa)：无资料

9.7 燃烧热 (kJ/mol)：245.6

9.8 临界温度 (°C)：无资料

9.9 临界压力 (MPa)：无资料

9.10 辛醇/水分配系数：无资料

9.11 引燃温度 (°C)：无资料

9.12 闪点 (°C)：无资料

9.13 爆炸上限 %(V/V)：无资料

9.14 爆炸下限 %(V/V)：无资料

9.15 溶解性：溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿。

9.16 主要用途: 制作草酸盐、季戊四醇、抗菌素，也用作化学试剂、漂白剂。

第十部分：稳定性和反应活性

10.1 稳定性：

10.2 禁忌物：碱、酰基氯、碱金属。

10.3 避免接触的条件：潮湿空气。

10.4 聚合危害：

10.5 分解产物：

第十一部分：毒理学资料

11.1 急性毒性： LD50：375 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮)；LC50：无资料

11.2 亚急性和慢性毒性：无资料。

11.3 刺激性：家兔经皮：50mg/24 小时，轻度刺激。家兔经眼： 250μg/24小时，重度刺激。

第十二部分：生态学资料

12.1 生态毒理毒性：无资料。

12.2 生物降解性：无资料。

12.3 非生物降解性：无资料。

12.4 生物富集或生物积累性：无资料。

12.5 其它有害作用： BOD5(五天生化需氧量): 0.12g(氧)/g(样品)(标准稀释法) COD(化学需氧量): 0.126g(氧)/g(样品)；0.188g(氧)/g(样品)。 ThOD: 0.18g(氧)/g(样品)

第十三部分：废弃处置

13.1 废弃物性质:

13.2 废弃处置方法：经洗涤器收集的铅氧化物可再循环使用或填埋处理。

13.3 废弃注意事项:

第十四部分：运输信息

14.1 危险货物编号：无

14.2 UN编号：无

14.3 包装标志：无

14.4 包装类别： Z01

14.5 包装方法：无

14.6 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

第十五部分：法规信息

法规信息： 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分：其他信息

16.1 参考文献:无。