氯化铵MSDS

- 化学品标识

化学品中文名称：氯化铵

化学品英文名称：ammonium chloride

分子式：NH4Cl

分子量：53.49

CAS:12125-02-9

- 成分/组成信息

成分: NH4Cl

含量：

- 危险性概述

危险性类别:酸性腐蚀品 8.1类

化学类别：无机盐

侵入途径：吸入、食入、吸入

健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。健康人应用50g 氯化铵可致重度中毒，有肝病、肾病、慢性心脏病的患者，5g即可引起严重中毒。口服中毒引起化学性胃炎，严重者由于血氨显著增高，诱发肝昏迷。严重中毒时造成肝、肾损害，出现代谢性酸中毒，同时支气管分泌物大量增加。职业性接触，可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。慢性影响: 经常性接触氯化铵，可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。

- 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底清洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

- 爆燃特性和消防

爆燃特性：本品不燃，具刺激性。

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。泄露应急处理

工程特性：密闭操作，全面排风。

- 操作处理和储存

操作注意事项：密闭操作，全面排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

- 接触控制/个体防护

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

- 理化特性

外观与性状：无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。

熔点（℃）：520

相对密度（水=1）（kg/m3）:1.53

饱和蒸汽压强（kPa）：0.133

溶解性：微溶于乙醇，溶于水、甘油。

主要用途：用于医药、干电池、织物印染、肥料、鞣革、电镀、洗涤剂等。

九、稳定性和反应性

稳定性：不稳定

聚合危害：不能发生

禁忌物：强酸、强碱、铅、银。

- 毒理性资料

急性毒性（LD50，LC50）：LD50：1650 mg/kg(大鼠经口)

十一、生态学资料

十二、废弃处理

废弃处理方法：用氢氧化钠溶液预处理，放出的氨气回收使用，剩下的处理液加水稀释到规定的容许浓度，再排入废水系统。

十三、运输信息

包装类别：Z01。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

- 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

- 其他信息

资料存档单位：湖北浠水蓝天联合气体有限公司

其他信息：无